## Slide 1: ESCOMips
Archivo de Registos

## Slide 2: Archivo de Registros
16 registros con carga y retención
1 Barrel shifter combinatorio
2 Multiplexores 16 a 1
1 Multiplexor 2 a 1
1 Demultiplexor 1 a 16

## Slide 4
REGISTRO DE 16 BITS |  |  | 
clr | clk | L | Operación
1 | x | x | Q = 0; reset
0 |  | 0 | Q = Q; retención
0 |  | 1 | Q = D
writeReg = 0010
LI R2, #X40
R2 = x40
00001 0010 0000 0000 0100 0000
L15 | L14 | L13 | L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SRL R5, R3, 6
R5 = R3 >> 6
00000 0101 0011 0000 0110 0000

## Slide 5: Barrel shifter
Vector de Entrada: 01110110
Corrimiento de 1 bit;
shamt = 001

## Slide 6: Barrel shifter Ejemplo 1
Vector de salida: 11101100
Vector de Entrada: 01110110
Corrimiento de 1 bit;
Shift = 001

## Slide 7: Barrel shifter Ejemplo 2
Vector de salida: 11000000
Vector de Entrada: 01110110
Corrimiento de 1 bit;
Shift = 101

## Slide 8: Generalizando el Corrimiento
Para N bits, se tienen i etapas
i = log2N
Cada etapa i tiene N multiplexores de 2 canales (m0, m1, …, mN-1)

## Slide 9
m | s(0)=0 | s(0)=1
0 | p(0) | 0
1 | p(1) | p(0)
2 | p(2) | p(1)
3 | p(3) | p(2)
4 | p(4) | p(3)
5 | p(5) | p(4)
6 | p(6) | p(5)
7 | p(7) | p(6)
Para i = 0

## Slide 10
m | s(1)=0 | s(1)=1
0 | p(0) | 0
1 | p(1) | 0
2 | p(2) | p(0)
3 | p(3) | p(1)
4 | p(4) | p(2)
5 | p(5) | p(3)
6 | p(6) | p(4)
7 | p(7) | p(5)
Para i = 1

## Slide 11
m | s(2)=0 | s(2)=1
0 | p(0) | 0
1 | p(1) | 0
2 | p(2) | 0
3 | p(3) | 0
4 | p(4) | p(0)
5 | p(5) | p(1)
6 | p(6) | p(2)
7 | p(7) | p(3)
Para i = 2

## Slide 12
De forma general, para un barrel shifter de N bits con corrimiento a la izquierda
Ejercicio: Realizar el análisis para obtener las ecuaciones para el barrel shifter hacia la derecha

## Slide 13
Architecture
Type conjunto is array 0 to 15 of std _log ….
Signal banco: conjunto;
CICLO : FOR i in 0 to 15 generate
Elemento : Registro Port map (
d => sal_mux,
q => banco(i),
Clr => clr,
Clk => clk,
l => l(i)
);
L15 | L14 | L13 | L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0